## Slide 1: プロセッサ・アーキテクチャ研究の最新動向
  名古屋大学 工学研究科 塩谷 亮太
  shioya@nuee.nagoya-u.ac.jp

## Slide 2: 最近 PC が速くなってない気がしませんか？
「昔は新しい PC を買ったら，速さに感動したのに」
「買い替えても，あまり違いを感じない」
「なんか，進化が止まってる気がする」
.｡oO(そもそもそんな買い替えてないから，わかんない

## Slide 3: CPU の性能 各年ごとの SPECCPU int の最高スコア [SPECCPU15]
Chart: 
| Alpha 21164 | Alpha 21164 | Alpha 21264 | Alpha 21264A | Alpha 21264B | POWER4 | Pentium 4 | Pentium 4 | Athlon 64 | Athlon 64 | Xeon 5160 | Xeon X5460 | Core i7 | Xeon W5590 | Xeon X5677 | Xeon E3 | Xeon E5 | Xeon E5 v2 | Xeon E5 v3 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CLOCK | 0.16129 | 0.19355 | 0.1871 | 0.2129 | 0.25806 | 0.41935 | 1 | 1.0323 | 0.83871 | 0.90323 | 0.96774 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0645 | 1.129 | 1.129 | 0.93548 | 1.0645 | 1.0968
Chart: 
| Alpha 21164 | Alpha 21164 | Alpha 21264 | Alpha 21264A | Alpha 21264B | POWER4 | Pentium 4 | Pentium 4 | Athlon 64 | Athlon 64 | Xeon 5160 | Xeon X5460 | Core i7 | Xeon W5590 | Xeon X5677 | Xeon E3 | Xeon E5 | Xeon E5 v2 | Xeon E5 v3 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
PERFORMANCE | 0.15074 | 0.18892 | 0.30449 | 0.39292 | 0.48142 | 0.72035 | 1 | 1.4336 | 1.6407 | 1.7434 | 2.7602 | 4.5241 | 5.4877 | 6.2716 | 7.1046 | 8.8685 | 9.9301 | 11.1387 | 11.302
  実際，性能の伸びが半分に
  クロック周波数の向上がストップ
  年率38%UP
  年率21%UP
  性能
  クロック周波数
  10
  1
  0.1
  2003年に対する相対値

## Slide 4: 今日の話題
なぜクロック周波数は上がらなくなったのか
では，どう対応したのか
今後どうなるのか

## Slide 5: クロック周波数 向上のストップ

## Slide 6: クロック周波数
クロック周波数：
  １秒間に何回処理を行えるかを表す
  性能を大きく左右
2002年頃から上がっていない
Chart: クロック周波数（GHz）
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CLOCK | 0.5 | 0.6 | 0.58 | 0.66 | 0.8 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4

## Slide 7: 周波数向上がストップ
電圧が下げられなくなったから
  エネルギーの壁にぶつかった
半導体のスケーリング
CPU の消費エネルギーとは
ダークシリコン問題

## Slide 8: ムーアの法則
「半導体の集積度は3年ごとに4倍になる」
  トランジスタのサイズを1/2に縮小（スケーリング） 面積：1/2 × 1/2 = 1/4
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
3年後
4 トランジスタ
16 トランジスタ
すごいけど，数が増えるだけなの？

## Slide 9: スケーリングの効果
トランジスタあたりで，
  消費エネルギーは1/8に
  遅延も1/2
等価回路を使って説明

## Slide 10: CMOS ゲートの等価回路
コンデンサと，連動したスイッチによって表せる
  充電：下のスイッチがON
  放電：上のスイッチがON
CPU の計算で消費されるエネルギー：
  スイッチ ON/OFF するためのコンデンサへの充放電
NOTゲート
CMOS
等価回路
電源

## Slide 11: 消費エネルギーと遅延
コンデンサへの充電
  1/2 * CV^2
1/K倍にスケーリングした場合
  C: 1/K （面積1/K^2，厚さ1/Kより）
  V: 1/K
  エネルギー： 1/K^3
C が小さくなるので，遅延も 1/K に
  周波数は K 倍に
いいことづくめ！

## Slide 12: チップ全体の消費エネルギー
1/K倍にスケーリングした場合，チップ全体では，
  個々のトランジスタ： 1/K^3
  周波数（動作回数）： K
  トランジスタの個数： K^2
  全体の消費エネルギー： 1
まとめると，スケーリングによって
  消費エネルギーは一定のまま，
  回路量と周波数がすごい向上！

## Slide 13: ところが，電圧が下げられなくなった… グラフは [Danowitz12] より
130nm 世代以降，電圧低下がゆるやかに
  すでに下がりすぎて，ON と OFF があいまいに
  OFF 時にも大きな電流(リーク)が流れてしまう
  （らしい．とりあえず実際下げ止まっている

## Slide 14: 電圧が下がらないとどうなるのか
1/K倍にスケーリングした場合
  面積: 1/K^2→ 1/K^2
１回のスイッチにかかるエネルギー
  C: 1/K → 1/K
  V: 1/K → 1
  エネルギー： 1/K^3 → 1/K （E=1/2CV^2より）
  単位時間あたりのエネルギー
  スイッチ１回： 1/K^3 → 1/K
  周波数（動作回数）： K → K
  エネルギー： 1/K^2 → 1
トランジスタは小さくなったのに，エネルギーが減ってない！

## Slide 15: 行き着く先：ダークシリコン [Goulding10, Esmaeilzadeh12]
  トランジスタは小さくなったのに，エネルギーが減らない！
電力密度があがってしまう
  スケール前のチップ全体と，スケール後の赤い部分は 同じエネルギーを消費
チップへのの電力供給はもう限界で，増やせない！
  使えない（ダーク）シリコンが…

## Slide 16: とはいえ，いまのところ
まだ，ダークにまでは至っていない
  電圧も一応下がってはいる
  デバイス技術が進歩
周波数を上げなくした
  動作回数が減るので，電力にすごく効く
電圧が下げられなくなったので，電力密度増大をおさえるために，周波数を上げるのをやめた

## Slide 17: アーキテクチャの変遷 クロック周波数は上がらなくなった．では，どうしたのか？

## Slide 18: どう対処したのか？
クロック周波数はあがらなくなった
  速さだけでなく，エネルギーとの戦いに
どう対処したのか？
  マルチコア化
  コアそのものや，周辺の改良

## Slide 19: マルチコア

## Slide 20: マルチコア
  1つのチップに複数の CPU コアを集積
  富士通 SPARC64 Xifx [Yoshida14]
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
コア
  Intel Core2 Duo [IntelC2D06]

## Slide 21: マルチコア
方針の転換
  「CPU を大型化」 から，
  「CPU の個数を増やす」 に
なぜ？

## Slide 22: ポラックの法則 [Pollack99]
  「CPU の性能は回路面積の平方根に比例」
  1
  10
  100
  1000
  1
  3
  10
  32
  100
  i386 に対する相対面積 （対数）
  i386 に対する相対性能（対数）
  グラフは[Danowitz12]より

## Slide 23: そもそも CPU の大型化とは？
依存がない部分を探して，並びかえて並列に実行 （out-of-order 実行）
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
よりアグレッシブに並び替えるため & たくさん並列実行するため，CPU が大型化
  時間
高速化！

## Slide 24: ポラックの法則の背景
回路量に比例して性能があがらない：
  並列処理できる部分には限りがある
A
B
C
D
E
  時間
B
E
E
E
  ３つ処理できるようにしても， 仕事がない！

## Slide 25: マルチコア
複数のプログラムを各コアで並列に走らせる
  例：A.c, B.c, C.c … を複数の gcc で並列にコンパイルとか
  そもそもハードで並列な部分を探してくる必要がない
戦いは数だよ！
  コア数（回路量）に比例して性能があがる
  大型化するより，小さいのを並べよう
x1
x1
x1
x1
Size x4
  or
  Speed x4
  Speed x2

## Slide 26: マルチコアの研究

## Slide 27: マルチコアの研究
キャッシュ
メニーコアによるアクセラレータ
トランザクショナル・メモリ
Network On Chip (NOC)
  光インターコネクト，ランダム・リンク・トポロジ
ヘテロジニアス・マルチコア

## Slide 28: 今日紹介するマルチコアの技術
ランダム・リンク・トポロジ
ヘテロジニアス・マルチコア

## Slide 29: ランダム・リンクを含むトポロジ
コア間で通信するためのネットワークをどう作るか
  どのように繋ぐと，より性能がでるか
レギュラーよりも，ランダムな方が良い
  メッシュ
  ランダム
  （イメージです）

## Slide 30: モチベーション
レギュラーなネットワークは，規則正しさゆえに無駄がある
  中心 から 右上 へは，同じホップ数のルートが複数有る
  不規則なショートカットをいれることで，無駄がなくなる
  ２１ ２２
  ３ホップで到達できるノードの数 [Yang14]
S
S

## Slide 31: ランダム・リンクを含むトポロジ
元はクラスタ向けに提案 [Koibuchi12]
  ケーブルの接続なので，自由度が高い
コア間ネットワークに適用 [Yang14]
  チップ平面上では，自由に配線できない
    ランダムな接続はやりにくい
  ランダムに多面体を生成して，それを平面上に配置
    多面体を介すことで，ある程度一様性が保たれる？

## Slide 32: 今日紹介するマルチコアの技術
ランダム・リンク・トポロジ
ヘテロジニアス・マルチコア

## Slide 33: ヘテロジニアス・マルチコアによる効率向上
背景：ダーク・シリコン
  回路面積には余裕ができる
  例：4個までしか同時に使えないが，16個搭載できる
チップ面積を利用して電力を減らす
  特性が異なるコアを用意してダークな部分に入れる
  状況ごとに，電力効率がよいコアを使い分ける

## Slide 34: ARM big.LITTLE [Greenhalgh11]
2種類のコアの組み合わせ BIG コア： 性能○/電力×
  LITTLE コア： 性能×/電力○
  写真とサイズは[Vries13]より
使い分けて，体感的な速度を損なわずに電力効率向上
  急ぐときは BIG を
    ゲームやブラウザ
  ゆっくりでも良いときは LITTLE を
    バックグラウンド・サービス
  Cortex A15
  (2.7mm^2)
  Cortex A7
  (0.45mm^2)

## Slide 35: ヘテロジニアス・マルチコアの研究
Conservation Cores [Venkatesh10]
  アプリの中からエネルギーを消費するコード片を抽出
  コード片専用の回路を合成して，コアに組み込む
  面積は増えるが，電力効率はあがる

## Slide 36: コア自体や周辺の改良

## Slide 37: Q. マルチコアで問題は解決したのか？
A. しなかった
そもそも，仕事がない
  複数コアで同時に動かしたいプログラムがない
  マルチスレッド化も難しい

## Slide 38: やっぱり，大きなコアも必要！
コア自体や周辺も発展，研究
  「速くする！」
  「速さそのまま省電力！」
    赤い部分のエネルギーを削減
    アーキテクチャの工夫で青くしよう

## Slide 39: コア自体や周辺：古くて新しいテーマ
サイクルあたりの性能を向上
  キャッシュ
    置き換え方法，圧縮方法，電力効率向上 三次元積層 DRAM，不揮発メモリ
  プリフェッチャ
    色々な相関性を利用して，複雑なアクセスを予測
    命令キャッシュでは100%近いヒット [Ferdman11]
  分岐予測
性能を維持しつつ，電力を下げる
  スーパスカラの改良
  コア内のヘテロ化

## Slide 40: コアの改良
分岐予測
スーパスカラの改良
ヘテロ化

## Slide 41: 分岐予測
そもそも分岐予測とは？
  命令パイプライン
  分岐予測のフレームワーク
分岐予測器

## Slide 42: 命令パイプライン
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
工場の流れ作業とおなじように処理して，スループット向上
  作業（命令の処理）を複数の工程に分割
  各工程を流しながらオーバーラップして処理
a++
b--
c=a
d+=1
e=…
a++
b--
c=a
d+=1
e=…
…
プログラム

## Slide 43: 分岐命令の場合
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
「if a > 0」の結果は最終段( ´・ω・) までわからない
  先頭は次に a++ と，a-- のどちらを取り込めばいいのか？
if a > 0
if a > 0:
a++
else:
a--
プログラム

## Slide 44: 分岐予測
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
動作
  「if a > 0」の結果を予測して，命令を取り込む
  あとから予測が正しいか確認する
if a > 0
if a > 0:
a++
else:
a--
プログラム
a--
else に行くと予想
あとで確かめるわ

## Slide 45: 分岐予測ペナルティ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
予測が間違っていた場合，以降の処理を 取り消してやり直す
この図では，無駄になるのは3命令分だけだが…
if a > 0
if a > 0:
a++
else:
a--
プログラム
a--
a++ からやりなおしや
間違っとるがな
…
…

## Slide 46: ペナルティはとても大きい
取り消しは最悪数十命令以上におよぶ
  e.g. POWER8 だと，8命令同時 × 10数段 [POWER8]
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
どうしてこうなった
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
if …
やってしまいましたなぁ

## Slide 47: 予測器の例：過去のパターンを利用
１００１０１０１００１１１００１０１
分岐履歴 then:0 else:1
「パターン入った！」
動作
  パターンをインデクスとしてテーブルにアクセス
  直前のパターンでテーブルをひく
1
0
1
…
  予測結果
  同じパターン
  0 or 1 ?

## Slide 48: 分岐予測器の発展
Championship Branch Prediction
  分岐予測器の世界大会
  日本からは FTL++[Ishii11] が入賞
TAGE 予測器 [Seznec06]
  現在，もっとも良いと考えられている予測器

## Slide 49: TAGE 予測器 [Seznec06]
トーナメント式の構造：
  単純なテーブル
  長さの異なるパターンを記録するテーブル
パターン長が長いテーブルの結果を優先して使う

## Slide 50: TAGE 予測器のメリット
パターン長ごとに，最適なテーブルに学習できる
  たとえば 101 と 11111 の２パターンがあった場合
    固定長(5) ：00101, 01101, 10101, 11101, 11111
    TAGE(3+5) ：101, 11111

## Slide 51: 近年の分岐予測器
TAGE をベースに，補助予測器（ループ専用とか）を つけたものが多い
  L-TAGE [Seznec07]
  ISL-TAGE [Seznec11]
  Wormhole [Albericio14]
Wormhole の性能：
  平均1000命令に1回，多いと4回ぐらい予測ミス
  依然として性能に大きな影響
    1回ミスると数十から100命令ぐらいのペナルティ
近年でもさらに発展を続けている

## Slide 52: コアの改良
分岐予測
スーパスカラの改良
ヘテロ化

## Slide 53: Out-of-order スーパスカラ・プロセッサ
いわゆる BIG コア
  並列処理できる部分を探して，並び替えて実行
  「ただ速く」から「速さそのまま省電力」に
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
  時間
高速化！

## Slide 54: LITTLE (in-order) と BIG（out-of-order）の違い
命令
キャッシュ
レジスタ・ファイル
LITTLE (in-order)：
  命令の実行に本質的に 必要な部分だけで構成
スケジューラ
命令
キャッシュ
ロード・ストア・キュー
リネーム
ロジック
レジスタ・ファイル
BIG (out-of-order)：
  並び替えに必要な制御部（赤い部分）
    複雑 & 巨大
  性能あがるけど，電気も食う！

## Slide 55: 性能を下げずに，省エネルギー化する研究
並び替えの制御部を性能を下げずに，省エネルギー化
要素ごとに，ほぼ技術が完成
  リネーム・ロジック: RTC [Shioya14-1]
  スケジューラ: MXS [Goshima01, Sassone07]
  レジスタ・ファイル: NORCS [Shioya10], CRAM[Naresh11]
  ロード・ストア・キュー: NOSQ [Sha06], F&F[Subramaniam06]
  それぞれ消費エネルギーを数分の１に削減
随時商用プロセッサにも導入されると思われる

## Slide 56: コアの改良
分岐予測
スーパスカラの改良
ヘテロ化

## Slide 57: コア内のヘテロ化
ヘテロジニアス・マルチコア：
  いそぐ時は，大きなコア
  ゆっくりでもよい時は，小さなコア
コアの中でも同じことができるのでは
  Composite Cores [Lukefahr12]
  FXA [Shioya14]

## Slide 58: Composite Cores [Lukefahr12]
高性能な BIG エンジンと 高電力効率な LITTLE エンジンをコアの中に持つ
  BIG で実行しつつ，
  性能があまり落ちない時は，LITTLE で実行
  エネルギー効率向上
  big.LITTLE のようなマルチコアだと，切り替えに時間がかかる
  コア内で密結合しているので，細粒度に切り替えられる

## Slide 59: Frontend Execution Architecture (FXA) [Shioya14]
2つの実行ユニット:
  1. In-order Ex. Unit (IXU)
    命令の並び替えをしないので
    高電力効率で命令を実行
  2. Out-of-order Ex. Unit (OXU)
    命令を並び替えて実行
IQ
FU
OXU
IXU
Register File
Fetch
Rename
FU
FU
FU
FU

## Slide 60: Frontend Execution Architecture (FXA) [Shioya14]
Composite Cores と比べると：
  似：高電力効率と高性能の実行系をコア内に持つ
  違：CC はパラレル，FXA はタンデム
    高電力効率な IXU がフィルタする構造
  FXA はフィルタなので，切り替えペナルティが本質的にない
    超細粒度に振り分け可能
LITTLE より高い性能エネルギー比を達成！
IQ
FU
OXU
IXU
Register File
Fetch
Rename
FU
FU
FU
FU

## Slide 61: 今後どうなるのか

## Slide 62: 今後どうなるのか，どうするのか
粛々とすすめる
  ヘテロ化
  性能や電力効率をあげる
自動並列化

## Slide 63: むかしむかし…
プログラムに含まれる並列性の限界の調査
  Limits of control flow on parallelism [Lam92]
  命令の実行トレースから，データフローグラフを作製
  投機的な実行モデルごとの理想的な並列性を調査

## Slide 64: プログラムに含まれる並列性の限界
どうも，理想的には大量に並列性が含まれている…らしい [Lam92]
  100倍ぐらい軽くいけそう！

## Slide 65: 投機的マルチスレッディング
スーパスカラは，所詮シーケンシャル…
  先頭から順にみていては，並び替えられる範囲も 限界がある
  並列性を取り出しきれない
投機的マルチスレッディング
  プログラムを自動的にスレッドに分割
    コンパイラ/ハードウェア
  専用のマルチコアで並列実行

## Slide 66: 投機的マルチスレッディングをしてみた結果…
世界中で失敗
  4コアとか８コア使って，せいぜい数割の性能向上
  研究として廃れた

## Slide 67: 自動並列化
なんとかせねば
  （有効な手があるとは言っていない
個人的にいつかなんとかしたい

## Slide 68: まとめ

## Slide 69: まとめ
クロック周波数が上がらなくなった理由と今後
  電力密度の向上やダークシリコン
どう対抗したのか
  マルチコアや，コア自体の改良
  速さを求めると共に，エネルギーを減らす戦いに
今後どうなるのか
  粛々と進める
    ヘテロ化
    性能や電力効率をあげる
  自動並列化

## Slide 70: 参照文献 （A-G）
[Albericio14] J. Albericio et al. : Wormhole: Wisely Predicting Multidimensional Branches, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), 2014
[Danowitz12] A. Danowitz et al. : CPU DB: Recording Microprocessor History With this open database, https://queue.acm.org/detail.cfm?id=2181798, 2012
[Esmaeilzadeh11] H. Esmaeilzadeh et al., Dark silicon and the end of multicore scaling, International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp.365-376, 2011
[Ferdman11] M. Ferdman et al. : Proactive instruction fetch, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 152-162, 2011
[Forbes14] E. Forbes et al. : Design-effort alloy: Boosting a highly tuned primary core with untuned alternate cores, International Conference on Computer Design (ICCD), pp. 408-415, 2014
[Fischer11] T. Fischer et al. : Design solutions for the Bulldozer 32nm SOI 2-core processor module in an 8-core CPU, International Solid-State Circuits Conference, pp. 78-80, 2011
[Goshima01] M. Goshima et al. : A high-speed dynamic instruction scheduling scheme for superscalar processors, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 225-236, 2001
[Goulding10] N. Goulding et al. : GreenDroid: A mobile application processor for a future of dark silicon, Hot Chips, 2010
[Greenhalgh11] P. Greenhalgh: big.LITTLE Processing with ARM Cortex-A15 & Cortex-A7, ARM White Paper, http://www.arm.com/files/downloads/big_LITTLE_Final_Final.pdf, 2011

## Slide 71: 参照文献 (H-P)
[IntelC2D06] http://www.intel.com/pressroom/kits/core2duo/
[Ishii11] Y. Ishii et al.: Revisiting local history for improving fused two-level branch, predictor, In Proceedings of the 3rd Championship on Branch Prediction, http://www.jilp.org/jwac-2/, 2011
[Jimenez01] D. A. Jimenez et al.: Dynamic branch prediction with perceptrons, International Symposium on High-Performance Computer Architecture(HPCA), pp. 197–206, 2001
[Koibuchi12] M. koibuchi et al.: A case for random shortcut topologies for HPC interconnects, International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp.177-188, 2012
[Kumar03] R. Kumar et al.: Single-ISA heterogeneous multi-core architectures: The potential for processor power reduction, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 81-92, 2003
[Lam92] M.S. Lam: Limits of control flow on parallelism, International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp.46-57, 1992
[Lukefahr12] A. Lukefahr et al.: Composite cores: Pushing heterogeneity into a core, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 317-328, 2012
[Pollack99] F. Pollack, New microarchitecture challenges in the coming generations of CMOS, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), 1999

## Slide 72: 参照文献 (Q-S)
[Sassone07] P. Sassone et al. : Matrix scheduler reloaded, International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp.335-346, 2007
[Seznec06] A. Seznec and P. Michaud. A case for (partially)-tagged geometric history length predictors, Journal of Instruction Level Parallelism (http://www.jilp.org/vol8), 2006
[Seznec07] A. Seznec: The L-TAGE branch predictor, Journal of Instruction Level Parallelism (http://wwwjilp.org/vol9), pp. 1-13, 2007
[Seznec11] A. Seznec: A 64 kbytes ISL-TAGE branch predictor, In Proceedings of the 3rd Championship Branch Prediction, 2011
[Sha06] T. Sha et al. : Nosq: Store-load communication without a store queue, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 285-296, 2006
[Shioya10] R. Shioya et al.: Register Cache System not for Latency Reduction Purpose, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 301-312, 2010
[Shioya14-1] R. Shioya et al.: Energy Efficiency Improvement of Renamed Trace Cache through the Reduction of Dependent Path Length, International Conference on Computer Design (ICCD), pp. 416-423, 2014
[Shioya14-2] R. Shioya et al.: A Front-end Execution Architecture for High Energy Efficiency, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 419-431, 2014
[Sodani11] A. Sodani: Race to Exascale: Opportunities and Challenges, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), 2011
[SPECCPU15] https://www.spec.org
[Subramaniam06] S. Subramaniam et al. :Fire-and-forget: Load/store scheduling with no store queue at all, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 273-284, 2006

## Slide 73: 参照文献 (T-Z)
[Venkatesh10] G. Venkatesh et al.: Conservation cores: reducing the energy of mature computations, Architectural support for programming languages and operating systems (ASPLOS), pp.205-218, 2010
[Vries13] Hans de Vries: 2013 Core Sizes, http://chip-architect.com/, 2013
[Naresh11] VRK Naresh et al. : CRAM: Coded registers for amplified multiporting, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 196-205, 2011
[Yang14] H. Yang et al.: Dodec: Random-Link, Low-Radix On-Chip Networks, International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 496-508, 2014
[Yoshida14] T. Yoshida, SPARC64 Xifx: Fujitsu's New Generation Processor for HPC, Hot Chips, 2014